# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	               25  /  2018

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

##### ΜΕΛΕΤΗ

| ΦΟΡΕΑΣ : | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |
| --- | --- |
| ΕΡΓΟ : | Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 28.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α. 20.6691.01 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΣΥΝΤΑΞΑΣ : (Για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | « Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» |
| Αρ. Μελέτης : 25/2018 |  |  |

# Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 28.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%), προβλέπεται η προμήθεια λαμπτήρων, μετασχηματιστών, εκκινητών, καλωδίων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Συγκεκριμένα η συνολική προμήθεια θα αποτελείται από :

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες ατμών Να υψηλής πίεσης 150Watt Ε40 ΑΧΛΑΔΙ | τεμ. | 50 |
| 2 | Λαμπτήρες ατμών Να υψηλής πίεσης 250Watt Ε40 ΑΧΛΑΔΙ | τεμ. | 15 |
| 3 | Λαμπτήρες αλογόνου μεταλλικών ατμών 150W RX7S 4200K | τεμ. | 2 |
| 4 | Λαμπτήρες αλογόνου Μετάλλου HQI E40 400Watt | τεμ. | 10 |
| 5 | Λαμπτήρες led 5Watt, Ε27 (4000K) GLS | τεμ. | 100 |
| 6 | Προβολείς led 10Watt | τεμ. | 10 |
| 7 | Προβολείς led 50Watt | τεμ. | 10 |
| 8 | Λαμπτήρες οικονομίας 23-24 watt, πρισματικές Ε27 4000Κ | τεμ. | 4.000 |
| 9 | Λαμπτήρες οικονομίας 23-24 watt, σπιράλ Ε27 2700Κ-3000Κ | τεμ. | 150 |
| 10 | Λαμπτήρες οικονομίας 23-24 watt, σπιράλ Ε276000Κ-6500Κ | τεμ. | 10 |
| 11 | Φωτιστικό Φθορίου 4x18Watt χωνευτό για ψευδοροφές ορυκτής ίνας | τεμ. | 5 |
| 12 | Μετασχηματιστής 150 watt NAH | τεμ. | 150 |
| 13 | Μετασχηματιστής 250 watt NAH/HQI | τεμ. | 5 |
| 14 | Μετασχηματιστηs 400 watt HQΙ | τεμ. | 20 |
| 15 | Εκκινητής ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ HQI-ΝΑΤΡΙΟΥ 70W-400W | τεμ. | 150 |
| 16 | Starter 4-22W φθορίου | τεμ. | 100 |
| 17 | Starter 4-80W φθορίου | τεμ. | 100 |
| 18 | Μονωτικές ταινίες 0,13Χ19Χ20 | τεμ. | 30 |
| 19 | Καλώδιο 3 x 1,5 mm2 εύκαμπτο | m | 100 |
| 20 | Φις σούκο αρσενικά | τεμ. | 20 |
| 21 | Φις σούκο θηλυκά | τεμ. | 10 |
| 22 | Μικροαυτόματοι 10 Α ΚΑΜΠΥΛΗ C 6KA | τεμ. | 15 |
| 23 | Μικροαυτόματοι 16 Α ΚΑΜΠΥΛΗ C 6KA | τεμ. | 15 |
| 24 | Μικροαυτόματοι 20 Α ΚΑΜΠΥΛΗ C 6KA | τεμ. | 15 |
| 25 | Μικροαυτόματοι 25 Α ΚΑΜΠΥΛΗ C 6KA | τεμ. | 10 |
| 26 | GABKDS04 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣ. 2Μ ΜΕ ΠΡΟΣΤ.& ΔΙΑΚ. ALU | τεμ. | 10 |
| 27 | Χρονοδιακόπτες ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟΣ 24h+ΕΦΕΔΡΕΙΑ | τεμ. | 10 |
| 28 | Αισθητήρες φωτός 10Α IP44 | τεμ. | 20 |
| 29 | ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ | τεμ. | 20 |
| 30 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ+ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | τεμ. | 30 |
| 31 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 60W 24VDC IP65 | τεμ. | 10 |
| 32 | Ηλεκτρολογικά επαγγελματικά μικροϋλικά και μικροεργαλία (έκπτωση επί τιμής καταλόγου) | τεμ. | 1 |
| 33 | Ντουί τύπου ΔΕΗ πλαφόν Ε27 πορσελάνης | τεμ. | 100 |
| 34 | Ντουί τύπου ΔΕΗ πλαφόν Ε40 πορσελάνης | τεμ. | 30 |
| 35 | Κυπαρρισάκια 25mm (ΟΚΤΑΔΑ) | τεμ. | 10 |
| 36 | Κυπαρρισάκια 35mm (ΟΚΤΑΔΑ) | τεμ. | 10 |
| 37 | Κυπαρρισάκια 50mm2 | τεμ. | 20 |
| 38 | Κυπαρρισάκια 70mm2 | τεμ. | 20 |

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μέχρι να εξαντληθεί η εγκεκριμένη πίστωση.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις ισχύουσες εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και υποχρεώσεις προς τρίτους, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου προσφοράς του αναδόχου, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου.

Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς Πόρους  και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρυσό   18-12- 2018                                        Χρυσό   17 - 12 - 2018

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

.

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                   ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» |
| Αρ. Μελέτης : 25/2018 |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στη σχετική μελέτη,  να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση
● Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

● Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή και με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
● Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

● Η παράδοση των υλικών του αναδόχου προμηθευτή θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοτέων υλικών.

● Όλοι οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης

εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή).

Ειδικότερα ισχύουν οι κάτωθι ελάχιστες προδιαγραφές :

- Λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ελλειπτικού (απιοειδούς) σχήματος, ισχύος 150W  E40, με εσωτερική επίστρωση και λειτουργία με εναυστήρα, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					150 W

Μέγιστο μήκος :			226 mm

Διάμετρος :				90 mm

Κάλυκας :				E 40

Φωτεινή ροή : 			14.500 lm

Φωτεινή απόδοση λαμπτήρα :	96 lm/W

Χρωματική θερμοκρασία :		2.000 Κ

- Λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ελλειπτικού (απιοειδούς) σχήματος, ισχύος 250W  E40, με εσωτερική επίστρωση και λειτουργία με εναυστήρα, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					250 W

Μέγιστο μήκος :			226 mm

Διάμετρος :				90 mm

Κάλυκας :				E 40

Φωτεινή ροή : 			25.000 lm

Φωτεινή απόδοση λαμπτήρα :	100 lm/W

- Λαμπτήρες αλογόνου μεταλλικών ατμών 150 Watt, RX7S, 4200K με σύνδεση από τα δύο άκρα, λειτουργία με εναυστήρα, ισχύος 150 W , με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					150 W

Μέγιστο μήκος :			135mm

Διάμετρος :				23mm

Κάλυκας :				RX7s - 24

Φωτεινή ροή : 			12.000 lm

Χρωματική θερμοκρασία :		3.000 Κ

- Λαμπτήρες αλογόνου Μετάλλου HQI, E40 ελάχιστης διάρκειας ζωής 12.000h με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					400W

Κάλυκας :				E 40

Φωτεινή ροή : 			37.000 lm

Χρωματική θερμοκρασία :		4.200 Κ

- Λαμπτήρες τεχνολογίας led ισχύος 5 W, Ε27, GLS με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες

- Προβολείς τεχνολογίας led ισχύος 10 W, ΙΡ 65, 3000Κ, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες και φωτεινή ροή τουλάχιστον 800lm

- Προβολείς τεχνολογίας led ισχύος 50W, ΙΡ 64, 3000Κ, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες και φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.000lm

- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED VALUE CL A 100 E27 FR 13W 4000K (ενδεικτικού τύπου OSRAM), με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 14.000 ώρες, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ενεργειακή κλάση : 		Α+

Θερμοκρασία χρώματος : 	4000 Κ

Ισχύς Λαμπτήρα : 		13W

Ντουί λαμπτήρα : 		E27

Oνομαστική τάση : 		230 V

Τύπος τάσης : 			AC

Φωτεινή ροή : 		>1500lm

- Λαμπτήρες οικονομίας σπιράλ, ισχύος 23 W-24W, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					23W-24W

Κάλυκας :				E27

Χρωματική θερμοκρασία :		2.700 Κ – 3.000K

- Λαμπτήρες οικονομίας σπιράλ, ισχύος 23W-24W, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς :					23W-24W

Κάλυκας :				E27

Χρωματική θερμοκρασία :		6.000 Κ – 6.500K

- Φωτιστικό Φθορίου 4x18Watt χωνευτό για ψευδοροφές ορυκτής ίνας. Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυρακτώσεως), τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως µεµονωµένα ή σε συνεχείς σειρές (αλυσσίδες, "κλίπς", κοχλίες row bolts ή κοινοί κλπ.). Ολα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών ΕΟΚ ενός από τους oίκους Osram, Philips, ABB, κλπ. και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE.. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες φθορισµού θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή σύστηµα στερέωσης του λαµπτήρα µε περιστροφή (rotary lock). Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα είναι µόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερµοκρασίας 105oC. Ολα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλη λήψη για σύνδεση των αγωγών γειώσεως.

- Μετασχηματιστές φωτισμού 150W NAH, εξωτερικού χώρου, Ευρωπαϊκής προέλευσης και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ, με σήμανση CE.

- Μετασχηματιστές φωτισμού 250W NAH / HQI, εξωτερικού χώρου, κατάλληλοι για λαμπτήρα τύπου HQI ισχύος 250 W, Ευρωπαϊκής προέλευσης και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ, με σήμανση CE.

- Μετασχηματιστές φωτισμού 400W HQI, εξωτερικού χώρου, κατάλληλοι για λαμπτήρα τύπου HQI ισχύος 400 W, Ευρωπαϊκής προέλευσης και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ, με σήμανση CE.

- Εκκινητές  λαμπτήρων ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70 - 400 W εξωτερικού χώρου, Ευρωπαϊκής προέλευσης, κατασκευής σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ, με σήμανση CE .

- Εκκινητής (starter) λαμπτήρων φθορίου 4-22W από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά

- Εκκινητής (starter) λαμπτήρων φθορίου 4-80W από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά

- Φις σούκο αρσενικά και θηλυκά άθραυστα

- Μικροαυτόματοι διακόπτες, χαρακτηριστικών C, αντοχής σε βραχυκύκλωμα 3 kA (IEC  / EN 60898) με ονομαστική τάση 10, 16, 20 & 25Α

- Χρονοδιακόπτες ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟΣ 24h+ΕΦΕΔΡΕΙΑ

- Αισθητήρες φωτός 10Α IP44

Φωτοκύτταρο για αφή και σβέση του Δημοτικού φωτισμού, στεγανό, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση, ΙΡ54, 16Α, ενδεικτικού τύπου FINDER ή ισοδυνάμου. Η ευαισθησία του φωτοκυττάρου θα είναι 2-200lux ή καλύτερη.

- ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ.  Βραχίωνας από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ1 ¼’’ , κατάλληλα λυγισμένη, για την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στους στύλους της ΔΕΗ. Ο βραχίωνας θα φέρει στην κάτων πλευράτου δύο (2) στηρίγματα προσαρμογής στην ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ.

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ+ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ

- ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 60W 24VDC IP65

- Ηλεκτρολογικά επαγγελματικά μικροεργαλία (έκπτωση επί τιμής καταλόγου) Στο συγκεκριμένο είδος δεν θα δοθεί έκπτωση από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στα υλικά και μικρουλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος εις βάρος του παρόντος άρθρου και δεν περιλαμβάνονται στα αναγραφόμενα στην μελέτη είδη, θα εφαρμοστεί η μέση τεκμαρτή έκπτωση όπως θα προκύψει από την Δημοπράτηση της προμήθειας.

- Ντουί τύπου ΔΕΗ πλαφόν Ε27 και Ε40 πορσελάνης

Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ με καλώδιο, καθώς και πορσελάνης Ε40 κατάλληλο για λαμπτήρες Na250W – HG250W

- Κυπαρρισάκια σε διάφορα μεγέθη

Λοιπά

Για όσα υλικά δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαραίτητα ότι:

- Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο

- Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.

- Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρυσό   18-12- 2018                                        Χρυσό   17 - 12 - 2018

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

.

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                   ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού » |
| Αρ. Μελέτης : 25/2018 |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

###### ΑΡΘΡΟ 1.       ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν.4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Του Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΡΘΡΟ 2.       ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τα ελέγξει  εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.

Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Προβλέπεται Δικαίωμα προαίρεσης ( option ) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για τη δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών , σε μέγιστο ποσοστό 15%, με έκπτωση, την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το όριο του πρόχειρου διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της απόφ. 11389 / 23 / 3 / 1993 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Εμμανουήλ Παππά , σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας.

###### ΑΡΘΡΟ 3.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την παραλαβή των υλικών. Το διάστημα αυτό αποτελεί και την ελάχιστη παρεχόμενη εγγύηση που θα πρέπει να δοθεί από τον προμηθευτή.

###### ΑΡΘΡΟ 4.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί  τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μέχρι να εξαντληθούν οι αναγραφόμενες στην παρούσα ποσότητες.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ολικά ή τμηματικά. Στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άμεσα μετά από την ειδοποίηση και την διέλευση εύλογης προθεσμίας.

Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης και για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος.

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρουμένων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

###### ΑΡΘΡΟ 5.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σ΄ αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί , ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό :

- Με μακροσκοπικό έλεγχο

- Με χημική ή μηχανική εξέταση

- Με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.

###### ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΛΗΡΩΜΕΣ

###### Επειδή η παραλαβή θα γίνει τμηματικά αντίστοιχη θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή 
( τιμή προσφοράς ).

Η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά αφού παραληφθούν οι αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ. 
      Επίσης βαρύνουν τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρυσό   18-12- 2018                                        Χρυσό   17 - 12 - 2018

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

.

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                   ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.